Инструкция по работе с групповым управлением контроллеров TrueSpectrum.

Список необходимых сокращений и терминов.

АР – Action Point, то есть точка доступа WiFi контроллера TrueSpectrum. Её название видно в списке сетей WiFi, к ней можно подключиться по WiFi.

URL - Uniform Resource Locator, то есть имя сайта, при указании которого браузер Интернет подключится к нему и отобразит на экране его содержимое.

Правила наименования контроллеров.

Уникальное имя контроллера необходимо для его точной идентификации. Для присвоения уникального имени кликните на иконку WiFi в правом нижнем углу интерфейса контроллера:

После чего откроется окно Network options:

Имя AP контроллера состоит из 3 частей:

- Идентификатор контроллера, обозначающий, что данная АР принадлежит именно контроллеру TrueSpectrum, а не какому-либо иному устройству. Он не может быть изменен и всегда представляет собой две буквы “TS”.

- Имя контроллера. Может быть изменено пользователем по его усмотрению. По умолчанию это имя TrueSpectrum. Данная часть имени нужна исключительно для удобства пользователя.

- Суффикс, состоящий из трехзначного числа от 1 до 255. Обозначает номер контроллера. Может быть как задан пользователем, так и назначен автоматически.  При этом имя АР контроллера всегда будет иметь трехзначный суффикс. То есть для контроллера с суффиксом 3 имя АР будет такое: TS-TrueSpectrum-003. Данная часть имени нужна для идентификации контроллера в группе.

Важно. Может быть сколько угодно контроллеров с одинаковым именем, но суффиксы у них должны быть разные.

После первой загрузки контроллера присвойте его имени суффикс, обозначающий порядковый номер контроллера, начиная с максимального. То есть, если в наличии 10 контроллеров TrueSpectrum, то первому из них следует присвоить суффикс 10, второму 9, третьему 8 и так далее.

Имя контроллера может состоять из букв английского алфавита, пробела, цифр и знака минус, то есть “-“. Можно оставить имя контроллера по умолчанию, а можно дать уникальное имя, которое будет нести необходимую вам информацию, например “Left module”.

Пароль контроллера

Для подключения к АР контроллера необходимо указать его пароль. Все контроллеры TrueSpectrum по умолчанию поставляются с паролем lightmanager. Если необходимо защитить  контроллер от несанкционированного доступа извне, следует изменить этот пароль на уникальный. Пароль может состоять из букв английского алфавита, пробела, цифр и знака минус, то есть “-“.

Если вы забыли пароль, вы можете сбросить его до пароля по умолчанию, то есть lightmanager, путем проведения трех коротких сессий работы с контроллером. Также этот сброс приведет к сбросу роли контроллера Slave в роль Standalone и подъёму его AP.

Каждая короткая сессия должна выглядеть так:

- засекаете время и одновременно подаёте питание на контроллер;

- ожидаете от 2 до 5 минут;

- выключаете контроллер, ждете не менее 10 секунд.

Во время этих сессий нельзя загружать интерфейс управления. После завершения третьей короткой сессии контроллер загрузится следующий (четвертый по счету) раз с паролем по умолчанию, то есть lightmanager.

После сброса пароля все пользовательские данные, то есть записанные спектры и суточный цикл, сохранятся.

Если по какой-либо причине необходимо сделать полный сброс контроллера до заводских установок, то есть с потерей всех спектров и суточного цикла, для этого необходимо сделать 5 вышеописанных коротких сессий.  При этом пятая сессия должна продолжаться не менее 7 минут для перезагрузки конфигурации контроллера. То есть через 7 минут с начала пятой сессии вы получите полный сброс контроллера.

Если в процессе проведения сброса путем коротких сессий вы передумаете делать такой сброс, сделайте 6 коротких сессий или больше – счетчик количества коротких сессий обнулится.

Важно. Пожалуйста имейте в виду что перед началом процедур  сброса как через 3 коротких сессии, так и через 5, ваш контроллер должен отработать не менее 10 минут в текущей сессии.

Важно. Пожалуйста имейте в виду что счетчик коротких сессий запоминает их, поэтому если вы сделали 2 коротких сессии год назад, то сегодня вам достаточно сделать одну, чтобы случился сброс по 3 коротким сессиям.

Важно. Пожалуйста имейте в виду что после проведения любого варианта сброса контроллер должен затратить до 7 минут на окончательное выполнение внутренних операций. В это время вам не нужно ничего делать, просто подождите.

Варианты адресации интерфейса контроллера TrueSpectrum

Адрес интерфейса контроллера TrueSpectrum может быть представлен либо в текстовом виде, либо в цифровом.

Текстовый адрес интерфейса или URL

URL контроллеров TrueSpectrum имеет вид: ts-name-xxx.my

где:

ts – идентификатор контроллера TrueSpectrum;

name – имя контроллера, которое может быть задано пользователем; по умолчанию это имя выглядит как truespectrum.

xxx – суффикс, обозначающий порядковый номер контроллера;

.my – расширение, показывающее локальный характер данного URL.

По умолчанию при первой загрузке единственный контроллер TrueSpectrum имеет URL интерфейса:

ts-truespectrum-001.my

Цифровой адрес интерфейса

Цифровой адрес называется IP-адрес или просто IP, от Internet Protocol Address.

IP контроллеров TrueSpectrum имеет вид: 10.11.xxx.1

ххх – суффикс, обозначающий порядковый номер контроллера

Остальные части IP адреса неизменяемы для всех возможных текстовых наименований контроллеров.

По умолчанию единственный контроллер TrueSpectrum имеет IP интерфейса:

10.11.1.1

При работе с групповым  управлением необходимо иметь в виду реалии, связанные с настройками браузера, операционной системы и программного окружения. В связи с этим возможно замедленное исполнения команд пользовательского интерфейса, а также возможна перезагрузка сетевого интерфейса контроллера. В любом случае общее правило – не торопитесь. Программа контроллера умеет обрабатывать все известные варианты окружения, только для некоторых из них надо немного подождать

Настройки группового управления

Окно с настройками группового управления открывается по клику на вкладку Group в окне Network options и по умолчанию выглядит так:

В данном окне показаны 2 элемента, необходимые для работы с групповым управлением.  Это окно выбора роли контроллера, оно называется The role of this controller  и окно списка WiFi сетей, к которым можно подключиться, оно называется Available WiFi Networks. Там же указывается статус данного контроллера – подключен он к другому контроллеру или нет.

Окно списка сетей WiFi.

По умолчанию окно списка сетей WiFi выглядит примерно так:

В этом окне перечислены все АР, которые в настоящий момент находятся в доступной близости от данного контроллера. Если ни одна из этих AP не имеет отметки Connected, это значит что данный контроллер не подключен ни к одной из АР. То есть его статус – неподключенный.

Если данный контроллер подключен к другой АР, то эта АР получает отметку Connected и выглядит таким образом:

Как видите, данный контроллер подключен к АР с именем TS-TrueSpectrum-001. То есть статус данного контроллера – подключенный.

Таким образом, каждый контроллер TrueSpectrum может иметь один из двух статусов – неподключенный или подключенный.

Окно выбора роли контроллера.

Окно выбора роли контроллера по умолчанию выглядит так:

Контроллер может иметь одну из трех ролей, возможные варианты которых показываются по клику на стрелочку в окне названия роли контроллера:

Роль Standalone – обозначает, что данный контроллер управляется отдельно от всех остальных. Он может работать с этой ролью как отдельно, так и быть подключенным к выбранной AP.   Если он входит в состав группы, то в этом случае он не дублирует команды главного контроллера группы. В этом случае главный контроллер группы только предоставляет к нему доступ по URL или через список Clients – см. описание ниже в роли Master.

AP контроллера с ролью Standalone всегда включена. Поэтому доступ к контроллеру с ролью Standalone можно получить напрямую, подключившись к его AP и указав в адресной строке браузера URL или IP контроллера.

При первом включении контроллер TrueSpectrum всегда имеет роль Standalone.

Роль Master – обозначает, что данный контроллер может управлять другими контроллерами, если они к нему подключены. Если к данному контроллеру подключен хотя бы один контроллер, то контроллер с ролью Master становится главным контроллером группы.

AP контроллера с ролью Master всегда включена. Поэтому к нему можно получить доступ в командной строке браузера Internet как через URL, так и через IP.

Контроллер с ролью Master имеет в своем интерфейсе во вкладке Group, непосредственно под окном выбора роли, еще одно окно, которое называется Clients и содержит список подключённых к нему контроллеров:

Таким образом, к данному контроллеру подключено два контроллера с именами                       TS-TrueSpectrum-002 и TS-TrueSpectrum-003. При клике на любое из этих имён через 3-5 секунд произойдет переадресация в интерфейс управления этого контроллера, где им можно будет управлять им в режиме реального времени отдельно от остальной группы. В случае если данный контроллер имеет роль Standalone, вы сможете задать ему собственный суточный цикл.

Внимание. В случае такой переадресации контроллер, на который произойдет переключение, будет иметь в адресной строке браузера внутренний IP группы, который назначается        Master-контроллером. Запоминать его не нужно, он может быть разным для разных сессий связи.

Роль Slave – обозначает, что данный контроллер управляется исключительно от внешнего контроллера, полностью дублируя его команды.

AP контроллера с ролью Slave всегда выключена. Если необходимо поуправлять им в режиме реального времени отдельно от остальных контроллеров группы, то получить к нему доступ можно только  после подключения к AP главного контроллера группы. После этого нужно указать URL Slave-контроллера в командной строке браузера Internet или вызвать его из списка Clients.

Внимание. В интерфейсе Slave-контроллера не показывается текущий суточный цикл. Он хранится только в памяти MCU, но не микрокомпьютера.

Как собрать группу из нескольких контроллеров.

Для того чтобы собрать группу из нескольких контроллеров, нужно сделать следующие действия:

- Убедитесь, что каждый контроллер TrueSpectrum имеет имя с уникальным суффиксом. Если это не так, включить контроллеры по очереди и назначить их именам разные суффиксы, обозначающие порядковые номера контроллеров, начиная с максимального. То есть, если в наличии 10 контроллеров TrueSpectrum, то первому из них следует присвоить суффикс 10, второму 9, третьему 8 и так далее.

- Выберите один контроллер, подключитесь к его AP, укажите в адресной строке браузера Internet его URL или IP. Во вкладке Group назначьте ему роль Master, после чего нажмите на экранную кнопку “Save” под окошком выбора роли.

- Подключитесь к AP контроллера, который должен войти в группу, управляемую Master-контроллером.

- Укажите в адресной строке браузера Internet URL или IP этого контроллера.

- Зайдите во вкладку Group. Назначьте роль Standalone. Затем выберите имя AP Master-контроллера в списке доступных сетей WiFi и кликните по нему, после чего введите пароль Master-контроллера и нажмите “Connect”.

- В течение примерно 20 секунд данный контроллер будет подключен к группе Master-контроллера, при этом в списке WiFi сетей рядом с именем AP Master-контроллера появится надпись Connected.

- Проделайте шаги 3-6 для всех контроллеров, которые должны быть включены в состав группы.

- Подключитесь к AP Master-контроллера. Укажите в адресной строке браузера Internet URL или IP Master-контроллера.

- Во вкладке Group в списке Clients выберите контроллер, который должен получить роль Slave. Кликните по его имени, дождитесь загрузки его интерфейса, перейдите во вкладку Group и выберите ему роль Slave. После чего нажмите экранную кнопку “Save”. Примерно в течение 20 секунд АР контроллера будет отключена и он получит роль Slave.

- Вернитесь в интерфейс Master-контроллера, указав в адресной строке браузера Internet URL или IP Master-контроллера.

- Проделайте шаг 9 для всех контроллеров, которые должны получить роль Slave в составе группы.

Вы получили в результате группу контроллеров, которая будет управляться Master-контроллером. При этом контроллеры с ролью Slave в этой группе будут полностью копировать действия Master-контроллера, в том числе его суточный цикл. Контроллерам с ролью Standalone должен быть задан свой суточный цикл.

Для передачи суточного цикла из Master-контроллера в Slave-контроллеры группы следует на главной странице интерфейса Master-контроллера нажать на экранную кнопку Edit у графика суточного цикла и потом (при этом можно не вносить никаких изменений в график суточного цикла) нажать на экранную кнопку Done, суточный цикл будет передан всем контроллерам группы.

Внимание. Чем больше группа и больше точек у суточного цикла, тем дольше он будет рассылаться по контроллерам группы. Для 3 контроллеров и 3 точек суточного цикла это 6 секунд, для 3 контроллеров и 50 точек это 33 секунды.

Как отключить контроллер от группы.

- Подключитесь к AP Master-контроллера. Зайдите в его вкладку Group. Выберите из списка Clients контроллер, который вы хотите отключить от группы.

- Перейдите в интерфейс отключаемого контроллера во вкладку Group. Выберите роль контроллера Standalone, после чего щелкните по имени Master-контроллера в списке WiFi сетей и нажмите кнопку “Disconnect”. Примерно через 30 секунд контроллер отключится от группы, получит роль Standalone. Если ранее контроллер имел роль Slave, то после этого включится его AP.

Второй вариант – сделать сброс контроллера путем проведения трех коротких сессий – см. описание процедуры в разделе “Пароль контроллера”.

Как изменить роль контроллера в группе со Slave на Standalone.

- Подключитесь к AP Master-контроллера. Зайдите в его вкладку Group. Выберите из списка Clients контроллер, которому вы хотите изменить роль.

- Перейдите в интерфейсе контроллера во вкладку Group. Выберите роль контроллера Standalone и нажмите кнопку “Save”. Контроллер изменит свою роль в группе на Standalone, при этом включится его AP.

Как изменить роль контроллера в группе со Standalone на Slave.

- Подключитесь к AP Master-контроллера. Зайдите в его вкладку Group. Выберите из списка Clients контроллер, которому вы хотите изменить роль.

- Перейдите в интерфейсе контроллера во вкладку Group. Выберите роль контроллера Slave и нажмите кнопку “Save”. Контроллер изменит свою роль в группе на Slave, при этом отключится его AP. Не забудьте передать в новый Slave-контроллер суточный цикл. Для этого в интерфейсе Master-контроллера нажмите на экранную кнопку Edit для перехода в режим редактирования суточного цикла. Затем нажмите Done и суточный цикл будет разослан по всем Slave-контроллерам.

Что делать если что-то пошло не так?

Если точка доступа Slave-контроллера отключилась, но он не появился в списке Clients Master-контроллера.

Для начала попробуйте нажать на кнопку “Refresh” под окном Clients несколько раз с небольшой паузой между нажатиями. Если это не помогло, перегрузите Slave-контроллер отключением питания. Его AP должна будет появиться, а роль контроллера должна стать Standalone.